## Slide 1
基于WOT智能小车监测核辐射剂量的系统设计与开发
导师：张春红
学生：行盼宁

## Slide 2
基于WOT智能小车监测核辐射剂量的系统设计与开发
一、背景及意义
二、研究基本内容及拟解决的问题
三、研究方法及措施
四、研究工作的步骤及进度安排

## Slide 3
一、背景及意义
自然界中存在一定的核辐射，少量的核辐射对我们来说，影响并不是很大。适量的核辐射在医学上还能帮助人类。但是随着科技的不断发展，各种辐射迎面而来，其中不乏核辐射，再加上核爆炸等等，这对于我们人来来说是相当恐怖的。所以我们急需时刻监测我们身边的核辐射剂量，过量的话，我们可以采取一定的措施，这样，我们才能更好地掌控自然，保护自我。尤其是在核辐射较为严重的地区，更应该加强监测系统的建立。
此课题是一个微型的核辐射远程动态监测系统，对于未来核辐射剂量的远程监测有着深远的意义。

## Slide 4
二、研究基本内容拟解决的问题
设计一个移动智能小车来监测环境中的核辐射剂量，信息采集模块（小车+Arduino）通过Wifi与移动型网关（手机中间件）通信，移动型网关将采集到的数据传给平台，然后应用调用平台数据，读取采集到的信息。
【基本内容】

## Slide 5
二、研究基本内容拟解决的问题
远程控制移动智能小车
远程实现核辐射剂量的采集
远程读取核辐射剂量相关信息
【拟解决的问题】

## Slide 6
三、研究方法及措施
模块设计
协议设计
界面设计
【设计】

## Slide 7
三、研究方法及措施
【设计】
模块设计

## Slide 8
三、研究方法及措施
Wifi模块向Arduino发送指令，Arduino板通过PWM端口向小车驱动发送PWM波，控制小车的前进、后退、转弯等操作。
Arduino板通过模拟口读取核辐射检测管检测到的核辐射剂量值，并将值传给Wifi模块
【设计】
模块设计
移动信息采集模块

## Slide 9
三、研究方法及措施
移动网关通过Wifi获取移动采集信息模块传送的核辐射剂量数据信息，通过GPS芯片获取地理位置信息，并将数据保存传给平台。
移动网关从平台得到控制小车指令的数据信息，通过wifi发送指令至移动采集信息模块（Arduino），从而达到控制小车的目的。
【设计】
模块设计
移动网关模块

## Slide 10
三、研究方法及措施
平台保存移动网关采集到的核辐射剂量和GPS信息，平台中转应用发送的控制小车指令信息。
基础平台向小车收到配置DeviceID，保存采集到的基本数据和控制小车指令的数据信息。
应用数据平台提供采集活动的注册。
基础平台和应用数据平台联合完成数据的采集活动。
【设计】
模块设计
平台

## Slide 11
三、研究方法及措施
开发应用，以网页的形式读取核辐射监测信息。
以网页形式远程控制小车。控制小车可以通过按键形式。
【设计】
模块设计
应用模块

## Slide 12
三、研究方法及措施
移动网关与移动采集信息模块之间的通信协议
移动网关与平台的通信协议
采集信息格式定义
【设计】
协议设计

## Slide 13
三、研究方法及措施
【设计】
协议设计
1、移动网关与移动采集信息模块之间的通信协议
功能码：
0A：手机操作小车
0B：手机采集核辐射剂量
数据位：
手机遥控小车-00：Start、01：Left、02：Right、03：Forward、04：Backward、05：Stop、06：Over
手机采集核辐射剂量-07：开始采集、08：停止采集
校验码：
CRC校验。

## Slide 14
三、研究方法及措施
【设计】
协议设计
2、移动网关与平台的通信协议（待定…)

## Slide 15
三、研究方法及措施
【设计】
协议设计
3、采集信息格式定义
采集人 | 开始采集时间 | 停止采集时间 | 核辐射剂量值 | GPS信息

## Slide 16
三、研究方法及措施
远程遥控小车界面
远程采集数据界面
读取数据界面
【设计】
界面设计

## Slide 17
三、研究方法及措施
【设计】
界面设计
远程遥控小车界面

## Slide 18
三、研究方法及措施
【设计】
界面设计
远程采集数据界面

## Slide 19
三、研究方法及措施
【设计】
界面设计
读取数据界面

## Slide 20
三、研究方法及措施
Arduino板开发
移动网关开发
应用数据平台开发
网页应用程序开发
【开发】

## Slide 21
三、研究方法及措施
Arduino和移动网关联网后，与移动网关进行应答（串口形式），将自己的DeviceID告诉移动网关。
接收遥控小车指令，并将其转换为对应的PWM波驱动小车。
将核辐射模拟信息转换为所需数据格式，发送至移动网关。
【开发】
Arduino板开发

## Slide 22
三、研究方法及措施
从基础平台获取遥控指令，并将以wifi形式发送至Arduino的wifi模块。
接收Arduino板发送的核辐射数据，将其和GPS数据整合为采集数据。
接收到开始采集按钮信息后，向应用数据平台注册活动，采集开始，向基础平台发送采集数据。
接收到停止采集按钮信息后，向应用数据平台发送活动停止信息，采集结束，保存当次活动。
【开发】
移动网关开发

## Slide 23
三、研究方法及措施
提供活动的注册
保存活动数据信息
【开发】
应用数据平台开发

## Slide 24
三、研究方法及措施
遥控小车：向平台中的基础平台发送遥控指令
采集数据：向平台中的应用数据平台发送采集指令
读取数据：从平台中的应用数据查找所需活动信息，并从平台中的基础平台获取采集的数据。
【开发】
网页应用程序开发

## Slide 25
四、研究工作的步骤及进度安排
时间 | 任务 | 时长
2.25-3.9 | 开题报告 | 2周
3.11-3.23 | 小车驱动模块开发 | 2周
3.25-4.6 | 手机软件控制小车的程序开发 | 2周
4.8-4.20 | 手机中间件的开发，将数据发布至平台 | 2周
 | 开发应用程序，从平台读取核辐射剂量和GPS信息并显示 | 2周
后续工作 | 毕设论文的撰写 | 一个半月

## Slide 26
基于WOT智能小车监测核辐射剂量的系统设计与开发
谢谢